## Slide 1
汇报人：张梦瑶
学号：223071301135
汇报日期：2025/12/26
羽毛球智能捡球机器人系统设计

## Slide 2
目录
CONTENTS
01.
选题背景与意义
02.
主要研究内容

## Slide 3
1
选题背景与意义

## Slide 4
选题背景与意义
随着科技的发展，人工智能与机器人技术已广泛应用于智能交通、安防监控等领域，其中运动目标检测与追踪技术成为提升社会效率的核心手段。视频图像作为动态场景的记录载体，其运动目标分析能力在行为预测、轨迹规划中展现出独特价值。例如，智能交通系统通过车辆追踪实现违章取证，自动驾驶技术依赖行人检测规避风险。然而，在体育场馆场景中，传统技术面临新挑战：球类回收长期依赖人工操作，效率低且成本高，而现有机器人技术难以满足复杂球场环境的需求——例如羽毛球等小目标识别精度不足、动态避障响应速度慢，以及机械机构对不同球体的兼容性差。

## Slide 5
选题背景与意义
本研究设计的智能拾球机器人系统，通过集成优化YOLO算法、麦克纳姆轮全向底盘及滚轮式拾取机构，攻克了多球类识别、高效路径规划与自适应拾取三大难题。系统采用轻量化YOLO模型，对乒乓球、网球、羽毛球实现96.4%的识别准确率，远超传统颜色分割方法；结合动态窗口算法与双闭环PID控制，机器人可在1秒内完成单球拾取，定位精度达±2cm，较人工效率提升300%。此外，模块化设计使其适配不同球场环境，连续工作时长超1.5小时，为场馆运营节省80%人力成本。该成果不仅推动体育服务智能化转型，更为复杂场景下的机器人目标交互技术提供了创新解决方案。

## Slide 6
国内外研究现状
近年来，国内外学者及团队均开展了智能捡球机器人的相关研究，推动了该领域发展：
国内研究：聚焦乒乓球、网球捡球机器人，不同团队从硬件选型（树莓派、STM32、Jetson Nano 等芯片）、抓取结构（机械臂、旋转毛刷等）、核心算法（蚁群算法、YOLOv5 目标检测、细菌觅食算法等）多个维度进行设计，实现了精准识别、高效避障与抓取，兼具创新性与实用性，部分设计具备市场推广价值。

## Slide 7
国外研究：成果涵盖高尔夫球挑选机器人和仓储复合机器人，前者依托自主导航与 Twin-RRT * 路径规划实现高效拾球，后者凭借多自由度机械臂与 ROS 系统完成货物自主拾取运输，均具有较高创新性。
调研发现，当前智能捡球机器人研究面临两大核心问题：一是采用深度学习等算法需搭配高端芯片及设备，成本高昂限制普及；二是传统 PID 算法虽成本低、对计算要求不高，但反应速度慢，难以适配复杂场景。因此，在控制成本的基础上提升机器人反应速度，成为该领域亟待解决的关键问题。

## Slide 8
2
主要研究内容

## Slide 9
基于STM32F103C8T6与设计了一款智能捡球机器人，通过K210识别球的种类并返回目标球与屏幕中心点的x轴和y轴之间的像素差给主控单片机，再由单片机和PID算法以及麦克纳姆轮计算公式计算出小车的移动方向和速度。该系统由单片机主控、K210摄像头、TB6612电机驱动模块、MC520编码器电机、DCDC降压模块、以及LCD显示屏组成。
在研究中，首先对系统整体设计方案进行阐述与说明，完成硬件电路和软件算法的设计。其次要对所有涉及的模块进行功能性说明，并分析说明每一个模块硬件与软件的设计思路与具体实施方案。将重点探索STM32单片机的编程控制、视觉识别算法的编写以及MC520编码器电机控制的精确性。通过测试结果验证机器人的运动性能以及视觉识别的正确率，提高机器人的交互性和实用性。最后说明在整体设计与调试中所遇到的种种问题与解决方案，并对整体系统进行总结与展望。
主要研究内容

## Slide 10
智能捡球机器人的总体设计框图如图所示。单片机与摄像头间使用串口通信，单片机发出控制指令，摄像头通过自定义的通信格式传回底盘运动的期望值如速度和方向。单片机需要解析这些数据并转换成控制信号，与底盘电机和拾取机构电机通过直流有刷电机驱动模块（TB6612）连接，单片机通过给TB6612输入PWM波从而控制电机的转速。与LCD之间使用SPI通信协议，根据LCD厂家提供的手册设计所需的交互界面。超声波避障模块输出PWM波反馈与障碍物距离，单片机通过定时器的输入捕获模式获取距离数据。

## Slide 11
具体研究内容
（1）系统总体架构设计：根据羽毛球场景需求，确定机器人系统的总体方案，包含主控模块、视觉识别模块、驱动与控制模块、机械执行机构及电源系统的结构与功能设计。
（2）目标识别：利用摄像头采集现场图像，通过YOLO图像识别算法实现羽毛球目标检测与位置识别。
（3）机械结构与执行机构设计：设计适用于羽毛球拾取的拾取机械结构，确保机器人在移动过程中能够高效、稳定地完成捡球任务。
（4）主控系统与电路设计：以STM32单片机为核心控制单元，完成电机驱动、电源管理、传感器接口及通信模块的电路设计，确保各模块间的高效协同与稳定运行。
（5）软件系统与控制程序开发：编写机器人控制程序与图像处理算法，设计捡球逻辑、路径控制、数据处理及任务调度流程，实现从视觉识别到运动执行的自动化闭环控制。
（6）系统集成与样机测试：完成整机组装与调试，目标识别精度、捡球效率及系统稳定性进行实验测试，验证系统的可行性与性能指标，最终实现一款具备自主识别与自动捡球功能的智能机器人原型。

## Slide 12
汇报人：张梦瑶
汇报日期：2025/12/26
感谢您的观看
THANK YOU FOR READING！